## Slide 1: Vzduch 842
Josef Plešek

## Slide 6
Napájení Dako D3
10bar
Napájecí
potrubí 10bar
Panel nouzového
Napájení DAKO D3
Podvojná zpět. záklopka
Tlakové relé
DAKO D3
Tlaková relé
DAKO D3

## Slide 7
Napájení Dako D3
NOUZOVÉ
Panel nouzového
Napájení DAKO D3
Hlavní potrubí 5bar
z připojeného
hnacího vozidla
Tlakové relé
DAKO D3
Tlaková relé
DAKO D3
Podvojná zpět. záklopka

## Slide 8
Samočinná brzda
10bar
Brzdič
DAKO BSE
Z brzdiče BSE
5bar do hlavního potrubí
Rozvaděč samočinné brzdy
naplněn na 5bar
PLNĚNÍ
Hlavní potrubí 5bar

## Slide 9
Samočinná brzda
10bar
Brzdič
DAKO BSE
Z brzdiče BSE
5bar do hlavního potrubí
Rozvaděč samočinné brzdy
naplněn na 5bar
BRZDĚNÍ !!!
Brzdičem snížen tlak v HP pod 5bar
Rozvaděč přepustí
vzduch do tlak.relé
BRZDĚNÍ
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek

## Slide 10
Samočinná brzda
10bar
Brzdič
DAKO BSE
Z brzdiče BSE
5bar do hlavního potrubí
Rozvaděč samočinné brzdy
naplněn na 5bar
BRZDĚNÍ !!!
Brzdičem snížen tlak v HP pod 5bar
Rozvaděč přepustí
vzduch do tlak.relé
Při náběhu retardéru ventil uzavře přívod vzduchu do tlak.relé hnacích náprav
Hnací nápravy brzdí retardér
Běžné nápravy brzdí vzduch
RETARDÉR + BRZDĚNÍ
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek běžných (vnějších) náprav

## Slide 11
Samočinná brzda
10bar
Brzdič
DAKO BSE
Z brzdiče BSE opětovné naplnění HP na 5bar
Rozvaděč samočinné brzdy
naplněn na 5bar
Vyrovnání tlaků v rozvaděči
Vypuštění vzduchu z tlak.relé
ODBRZDĚNÍ
Tlak.relé vypustí vzduch z brzd.jednotek

## Slide 12
Přímočinná brzda
10bar
Z brzdiče BP
tlakový vzduch
Podvojná zpět. Záklopka mezi
BP a park.brzdou
Podvojná zpět. záklopka
mezi BP1 a BP2
BRZDĚNÍ
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek
Panel samočinné
a parkovací brzdy
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek

## Slide 13
Přímočinná brzda
10bar
BP vypustí
tlakový vzduch
Podvojná zpět. Záklopka mezi
BP a park.brzdou
Podvojná zpět. záklopka
mezi BP1 a BP2
ODBRZDĚNÍ
Tlak.relé vypustí vzduch z brzd.jednotek

## Slide 14
Parkovací brzda
10bar
Podvojná zpět. Záklopka mezi
BP a park.brzdou
EPV parkovací brzdy vpustí vzduch do tlak.relé
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek
BRZDĚNÍ

## Slide 15
Parkovací brzda
10bar
ODBRZDĚNÍ
Tlak.relé vypustí vzduch z brzd.jednotek
EPV parkovací brzdy vypustí vzduch z tlak.relé
Podvojná zpět. Záklopka mezi
BP a park.brzdou

## Slide 16
Doplňková brzda
10bar
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek hnacích (vnitřních) náprav
El.regulátor řídí účinek doplňkové brzdy.
EPV vpouští vzduch do tlak relé hnacích náprav
Panel doplňkové brzdy

## Slide 17
Čistící přítlak
10bar
Zavedením čistícího přítlaku zdrží vpouští EPV vzduch do tlak.relé běžných náprav
Tlak.relé vpustí tlak do brzd.jednotek běžných (vnějších) náprav