## Slide 1: Sdružený regulátor (princip multiplikátoru)
Vypracoval Josef Plešek

## Slide 2: Multiplikátor sdruženého regulátoru
Šoupátko multiplikátoru
Velký píst ovládání vstřikovacích čerpadel
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček

## Slide 3: Multiplikátor sdruženého regulátoru (základní otáčky)

## Slide 4: Multiplikátor sdruženého regulátoru (základní otáčky)
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček
Přepouštěcí otvory jsou šoupátkem uzavřeny
Přepouštěcí otvory jsou šoupátkem uzavřeny

## Slide 5: Multiplikátor sdruženého regulátoru (zvýšení otáček)
Otáčková vačka přes pákový systém mění předpětí regulační pružiny
Závaží roztěžníku se sevřou a přes páku posunou multiplikátor do otáček

## Slide 6: Multiplikátor sdruženého regulátoru (zvýšení otáček)
Natlačení pružiny od otáčkové vačky stavěče

## Slide 7: Multiplikátor sdruženého regulátoru (zvýšení otáček)
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček
Šoupátko se zvedne, otevře přepouštěcí otvory a zastaví se podle zvoleného stupně otáček
Přepouštěcí otvory
se otevřou
Přepouštěcí otvory
se otevřou

## Slide 8: Multiplikátor sdruženého regulátoru (zvýšení otáček)
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček
Šoupátko se zvedne, otevře přepouštěcí otvory a zastaví se podle zvoleného stupně otáček
Tlak oleje zvedá velký píst
Tlak oleje zvedá velký píst
Přidává se palivo

## Slide 9: Multiplikátor sdruženého regulátoru (zvýšení otáček)
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček
Šoupátko je v navolené poloze. Posun velkého pístu nahoru uzavře přepouštěcí otvory s překrytím šoupátka a pohyb se zastaví
Tlak oleje zvedá velký píst
Tlak oleje zvedá velký píst
Přidává se palivo
Posunutím velkého pístu nahoru se uzavřou přepouštěcí otvory
Posunutím velkého pístu nahoru se uzavřou přepouštěcí otvory
Nyní
je nastaven zvolený otáčkový stupeň

## Slide 10: Situace zatížení motoru bez možnosti přidání paliva
Multiplikátor stále chce palivo přidat, ale nelze. Odlehčí motor přidáním odporu buzení trakč.dynama prostřednictvím páky A-B
Motor je zatížen –otáčky potlačeny
Na daném otáčkovém stupni již nelze další palivo přidat vzhledem natočení vačky max. paliva

## Slide 11
Palivová vačka a vůle dorazu (motor nezatížen)
Motor zatížen, vůle vyčerpána.
Přes páku A-B zařazen omezovací odpor buzení a motor se odlehčí.
Potlačení otáček se srovná na nastavený stupeň.
Odpor použit
Po rekonstrukcích omezovací odpor nahrazuje elektronický regulátor

## Slide 12: Multiplikátor sdruženého regulátoru (snížení otáček)
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček
Šoupátko klesne, otevře přepouštěcí otvory a zastaví se podle zvoleného stupně otáček
Přepouštěcí otvory
se otevřou
Přepouštěcí otvory
se otevřou
Zpod velkého pístu se vypouští olej, píst klesá a pákovím se ubírá palivo

## Slide 13: Multiplikátor sdruženého regulátoru (snížení otáček – případně stop motoru)
Páková soustava ovládání
vstřikovacích čerpadel
Pohyb šoupátka
od odstředivého
čidla otáček motoru
a stavěče otáček
Přepouštěcí otvory
se uzavřou
Přepouštěcí otvory
se uzavřou
Velký píst klesne do spodní pozice a pákoví přestaví vstřik. čerp. do „stop“ polohy

## Slide 14: Kompenzátor nerovnoměrnosti zabraňuje kolísání otáček motoru